УКРАЇНА

ДУБЕНСЬКА МІСЬКА РАДА

РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ                                                       проект

| березня 2020 року | № |
| --- | --- |
| Про хід виконання рішення міської ради від 28 жовтня 2005 року №1304 “Про програму забезпечення населення якісною питною водою на 2006-2020 роки” |  |

Розглянувши інформацію управління житлово-комунального господарства міської ради про хід виконання рішення міської ради від 28 жовтня 2005 року №1304 “Про програму забезпечення населення якісною питною водою на 2006-2020 роки”, керуючись с.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” Дубенська міська рада

| ВИРІШИЛА: |  |
| --- | --- |

- Інформацію управління житлово-комунального господарства міської ради про хід виконання рішення ради від 28 жовтня 2005 року №1304 “Про програму забезпечення населення якісною питною водою на 2006-2020 роки” взяти до відома.

- Управлінню житлово-комунального господарства, комунальному підприємству “Дубноводоканал”, Дубенському міжрайонному управлінню водного господарства, фінансовому управлінню забезпечити виконання заходів Програми забезпечення населення якісною питною водою у 2020 році.

- Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови Ляшенко О.А.

| Міський голова | Василь АНТОНЮК |
| --- | --- |

Міському голові

п. Антонюку В.М.

Інформація

про хід виконання рішення міської ради від 28.10.2005р №1304

«Про програму забезпечення населення якісною питною водою

на 2006-2020 роки»

Функції з забезпечення населення міста якісною питною водою здійснює комунальне підприємство “Дубноводоканал”.

КП “Дубноводоканал” експлуатується 93,2 км. водопровідних і 24,7 км. каналізаційних мереж, 14 вуличних колонок, 213 пожежних гідрантів. Загальна система водопостачання м. Дубно на даний час складається з одного водозабору „Шибена гора”до якого входить 6 артезіанських свердловин, резервуара чистої води об’ємом 1250 м3, приміщення знезараження питної води, на якій встановлено блочну установку знезараження води гіпохлоритом натрію  „Пламя-2” і один електронасос „WILO'', насосну станцію підвищення тиску в районі військового містечка.

В мікрорайоні цукрового заводу та військового містечка в резерві знаходиться три артезіанські свердловини.

Система каналізування м. Дубно складається з наступних об’єктів: головна каналізаційна насосна станція, на якій встановлено 7 насосів,  10 каналізаційних насосних станцій, на яких встановлено 15 насосів, комплекс очисних споруд каналізаціїна яких встановлено 12 насосів. Насосними станціями за 2019 рік піднято 1124,6 тис. м³ питної води. Перекачено каналізаційною насосною станцією та очищено на очисних спорудах біологічної очистки  1212,1 тис. м³ стічних вод.

Очисні споруди каналізації

Очисні споруди біологічної очистки введені в дію в 1981 році. Проектна потужність  4,2 тис. м³ на добу.  Фактична 3,32 тис м³ на добу в 2019 році.

В 2019 році:

-проведено ремонт насосного агрегату 2СМ-250 на аероокислювальному блоці №2;

-проведено ремонт осереднювача напору на аероокислювальному блоці №2;

-відремонтовано запірну арматуру на контактних резервуарах діаметром 200 мм – 2шт,

діаметром 150 мм – 3 шт.;

-проведено очистку контактних резервуарів та двох мулових майданчиків;

-проведено метрологічну повірку приладів в лабораторії ОСК;.

-відремонтовано 2 шибера на приймальній камері;

-проведено частковий ремонт мостків на аероокислювачах №1 та № 2 площею 11,5 м2;;

-проведено заміна 37 інжекторів на аероокислювачах № 1, № 2;

-проведено ремонт глубинного насосу для відкачки грунтових вод;

-закуплено реактиви для лабораторії на ОСК м. Дубно.

Робота водопровідної мережі.

На водопровідній мережі виконувались наступні роботи:

1.Ліквідовано 122 поривів на цетральній водопровідній мережі міста.

2.Було відремонтовано засувок на міському водопроводі:

Ø 50 мм – 7 шт. ;   Ø 100 мм – 4 шт. ; Ø 150 мм – 1 шт.,

3.Замінено вентилів на водопровідній мережі

Ø 50 мм –4 шт.

Ø 32 мм – 2 шт.

Ø 25 мм – 7 шт.

Ø 20 мм – 5 шт.

4.Було відремонтовано 16 разів водорозбірні колонки із заміною пружинних  клапанів, сальникової набивки, згонів, бронзових втулок. по вул. Пекарська, Шевченка, Т.Бульби, Конторська, Кременецька, Стара.

5.Було відремонтовано 12 пожежних гідрантів по вул. Заводська, вул. Мирогощанська, вул. Грушевського, вул. Стара, вул. Кременецька.

6.Замінено трубопроводу:

-  Ø 110 мм – 51 м. по вул. Грушевського (КЕЧ).

-  Ø 63 мм –1 м по вул. Семидубська.

-  Ø 50 мм – 210 м по вул. Федорова, Морозенка, Д. Галицького.

-  Ø 32 мм – 99 м. по вул. Зерова, Федорова, Грушевського, Мирогощанська.

-  Ø 25 мм – 103 м. по вул.. Грушевського, Конторська, Павлюченка.

7. На ВНС № 1 введено в експлуатацію глубинні агрегати типу SPS 8-110-04 B1 – 1шт.

8. Було встановлено 18 кришок бетонних люків на водопровідних колодязях, та  було  піднято з подальшим закріпленням та бетонуванням люків – 5 шт.

Аварійно-диспетчерською службою було:

- ліквідовано 122 витоків води;

- поремонтовано 16 разів ВРК;

- перекрито 45 раз воду (приватна лінія);

Робота каналізаційної мережі.

У 2019 році по обслуговуванню каналізаційної мережі було здійснено такі заходи.

1.На каналізаційних мережах в 2019 році було 720 викликів.

2.Відремонтовано 8 каналізаційних колодязів.

3.Промито автомашиною КОП 1200 м/п каналізаційної мережі.

4.Прокладено каналізаційну мережу:

-  Ø 160 мм – 74 м по вул. Острозького, Грушевського;

-  Ø 200 мм – 60 м по вул. Острозького;

-  Ø 300 мм – 30 м ГКНС по вул. Замкова (заміна коллектора діам. 300 мм на ГКНС);

-  Ø 500 мм – 90 м по вул. Словацького (самопливний коллектор діам. 500 мм КНС по вул. Словацького);

5.Введено в експлуатацію насосний  агрегат відцентровий, одноступінчастий, каналізаційного типу FZV.4.24.1.1010 на КНС по вул.. Словацького.

6.Періодично здійснювалось  очищення приймальних камер на всіх КНС м. Дубно.

7.Здійснено капітальний ремонт насосних агрегатів №1, №2, №4 на ГКНС.

8.Вивезено на зливну станцію м. Дубно по вул. Сурмичі – 29043 м3 рідких побутових відходів.

Дільниця будівельно-монтажних робіт

За 2019 дільницею будівельно-монтажних робіт КП “Дубноводоканал” було:

-встановлено 2 прилади обліку;

-повірено 1497 приладів обліку;

-влаштовано врізок 9 шт.;

-обстеження врізок 29 шт.;

-видано технічних умов на підключення до системи водопостачання та водовідведення в кількості 29  шт.;

-обстежено 195 монтажів вузлів обліку.

Начальник УЖКГ                                                                                                Ілля ОНИСЬКО